IG NAHVERKEHR

LandesArbeitsGemeinschaft Berlin –- Verkehrsforum

Stand 30.11.2018

Buckower Felder

Verkehrserschließung des Neubaugebiets

Erarbeitet Juni 2017

Aktualisiert November 2018

In der Koalitionsvereinbarung für 2016 bis 2021 heißt es (in den Abschnitten „Quartiersleitlinien und neue Stadtquartiere …“ und „Öffentlichen Personennahverkehr bedarfsgerecht ausbauen“): „Für neue Stadtquartiere muss eine leistungsfähige ÖPNV-Erschließung gewährleistet sein. … wird die Koalition sicherstellen, dass bei der Aufstellung von Bebauungsplänen … die Anforderungen durch einen Straßenbahnbetrieb berücksichtigt werden.“

Grundsätzliche Aussagen dazu finden sich im „Leitbild Moblität in Berlin“ der LINKEN vom Mai 2015, insbesondere in den Kapiteln „Was wir wollen“ und „Verkehrsvermindernde Stadtplanung“.

Beschreibung des Neubaugebiets

Das Gebiet Buckower Felder liegt auf Landwirtschaftsflächen am Südrand des Ortsteils Buckow im Bezirk Neukölln, an der Stadtgrenze zum Ortsteil Großziethen der Gemeinde Schönefeld im Landkreis Dahme-Spreewald. Es besteht zurzeit aus 15 ha überwiegend Äckern und Pferdekoppeln sowie einer Containersiedlung für Geflüchtete. Begrenzt wird es im Norden von der Gerlinger Straße, im Osten vom Buckower Damm, im Süden vom Mauerweg, im Westen von einer Reitanlage.

Nördlich der Gerlinger Straße befinden sich ein Gewerbegebiet und das Neubaugebiet Buckow Süd mit 4- bis 16-Geschossern, östlich des Buckower Damms und an der Südostecke auf Großziethener Gebiet eine Siedlung mit zweistöckigen Häusern.

Buckow hat 40 Tausend Einwohner.

Geplant ist eine aufgelockerte und durchgrünte Wohnsiedlung.

Derzeitige Verkehrsanbindung

Bus M44: S+U Hermannstraße (U8, Anschluss zur Innenstadt) – Buckow Ortskern – Stuthirtenweg im Neubaugebiet Buckow Süd (10-min-Takt), tangiert das Entwicklungsgebiet an seiner Nordostecke. Diese Linie ist schon heute überlastet, obwohl sie tagsüber bis Alt-Buckow zum 5-min-Takt verdichtet wird.

Bus 172: U Johannisthaler Chaussee mit Ortsteilzentrum Gropiuspassagen (U7, Anschluss zum Bezirkszentrum Neukölln) – Gerlinger Straße entlang – Lichtenrade Ortskern - S Lichtenrade (20-min-Takt, Hauptverkehrszeit 10-min-Takt).

Bus 179: U Alt-Mariendorf (U6, Anschluss zur Innenstadt) – Buckow Gerlinger Straße / Drusenheimer Weg an der Nordwestecke des Entwicklungsgebiets (20-min-Takt, Hauptverkehrszeit 10-min-Takt).

Bus 744: U Johannisthaler Chaussee – Buckower Damm (Nordostecke des Entwicklungsgebiets) – Großziethen – U Rudow (tagsüber 60-min-Takt)

In Fahrrad-Entfernung befinden sich die U7-Station Lipschitzallee, über den Mauerweg recht gut zu erreichen, und der S-Bahnhof Buckower Chaussee.

Zunächst bessere Busverbindungen und Radwege

Nahziel sind bessere Bus-Anschlüsse an die Schnellbahnlinien (U6 und U8 zur Innenstadt, U7 zum Bezirkszentrum Neukölln, S2 und Ringbahn) mit folgenden Maßnahmen:

- Bus 179: Taktverdichtung und verlängern die Gerlinger Straße und Ringslebenstraße entlang mindestens zur Endstelle Stuthirtenweg, besser weiter nach U Lipschitzallee.

- Bus M44: Zweiter Ast von Buckower Damm / Ringslebenstraße die Gerlinger Straße entlang bis Ecke Drusenheimer Weg, so dass sich tagsüber beide Äste bis Ringslebenstraße zum 5-min-Takt überlagern und im 10-min-Takt zu ihren Endpunkten weiterfahren.

- Denkbar ist auch, die Linie 179 mit dem Rudower Ast des 172 und den M44 mit dem Lichtenrader Ast des 172 zu verbinden.

Für den Radverkehr als Zubringer zur U-Bahn und S-Bahn sind innerhalb des neuen Wohngebiets und zu den Stationen leistungsfähige komfortable Radwege anzulegen.

Mittelfristig Straßenbahn

Die Koalitionsvereinbarung 2016 bis 2021 enthält den Beginn der Vorplanung Johannisthal – U Zwickauer Damm, der Entwurf des Nahverkehrsplans 2019 bis 2023 weiter bis zum U Johannisthaler Chaussee. Daran schließt das Zielkonzept des Bündnisses Pro Straßenbahn mit einer Strecke über Alt Buckow - Marienfelder Chaussee nach Marienfelde und Steglitz an. Diese Strecke führt aber, wie heute die Buslinien M11 und X11, in 800 bis 1200 m Entfernung am Wohngebiet vorbei.

Weiter enthält das Zielnetz eine Straßenbahnstrecke vom Hermannplatz die Hermannstraße, den Britzer und Buckower Damm entlang (wie heute der Bus M44). Ab Ringslebenstraße soll ein Zweig zum Stuthirtenweg, der andere die Gerlinger Straße entlang bis zur Nordwestecke des Neubaugebiets führen. Damit sind direkte Straßenbahnlinien zum Potsdamer Platz, Alexanderplatz und nach Friedrichshain möglich. Über Strecken in der Marienfelder Chaussee und im Mariendorfer Damm sollen auch die U6 in Alt-Mariendorf und die S2-Station Buckower Chaussee mit der Straßenbahn erreichbar sein.

Zusammenfassung

Das neue Wohngebiet Buckower Felder soll künftig mit der Straßenbahn vom Hermannplatz und von Alt-Mariendorf aus erreichbar sein. Übergangsweise sind die Takte der Buszubringerlinien zu den U- und S-Bahn-Stationen zu verdichten und die Linien zu verlängern oder anders zu verknüpfen.